Приложение N3

к Договору управления

многоквартирным домом

от 16 декабря 2016 г.

Состав и состояние общего имущества в Многоквартирном доме по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, 176. Общие сведения о многоквартирном доме

| 1 | Адрес многоквартирного дома | г. Краснодар ул. Красная 176 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) |  |
| 3 | Серия, тип постройки |  |
| 4 | Год постройки | 2015-2016 |
| 5 | Степень износа по данным государственного технического учета | нет |
| 6 | Степень фактического износа | нет |
| 7 | Год последнего капитального ремонта |  |
| 8 | Количество этажей | 3-26 |
| 9 | Наличие подвала | нет |
| 10 | Наличие цокольного этажа | нет |
| 11 | Наличие мансарды | нет |
| 12 | Наличие мезонина | нет |
| 13 | Количество квартир | 2017 |
| 14 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | 726 |
| 15 | Строительный объем | 767790 | куб. м |
| 16 | Площадь: |  |
|  | а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками | 198710 | кв. м |
|  | б) жилых помещений (общая площадь квартир) | 46201,9 | кв. м |
|  | в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 72911,9 | кв. м |
|  | г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 40169,9 | кв. м |
| 17 | Количество лестниц | 242 | шт. |
| 18 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестн.площадки) | 7690 | кв. м |
| 19 | Уборочная площадь общих коридоров | 13070 | кв. м |
| 20 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) | 19409,9 | кв. м |
| 21 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома | 25577,4 | кв. м |
| 22 | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | 23:43:0302015:571 |

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | 22-25 этажные жилые дома с подвалом. Фундамент - свайный. Сваи сечением 350х350 мм длиной 12 м (длина рабочей части составляет 11.2 м) по серии 1.011.1-10, ростверк – плита толщиной 1,4 м. 14- 17 этажные жилые дома с подвалом. Фундамент - свайный. Сваи сечением 350Х350 мм длиной 12 м (длина рабочей части составляет 11.6 м) по серии 1.011.1-10, ростверк – плита толщиной 1,0 м. Пристроенные одно и двухэтажные здания с подвалом : Фундамент – плита толщиной 60 см с местными утолщениями в опорной зоне колонн. |  |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | 22-25-этажные жилые дома с подвалом. Конструктивная схема перекрестно-стеновая; стены из монолитного железобетона; Толщина стен 200 и 250мм. 14-17 жилые дома с подвалом. Конструктивная схема-железобетонный каркас с диафрагмами и ядрами жесткости. Колонны сечением: 1000х400 мм, 800х400 мм,800х300 мм, 600х300 мм. Толщина стен 200 мм Пристроенные одно и двухэтажные здания с подвалом - железобетонный каркас Колонны сечением 400х400мм и 600х600мм |  |
| 3 | Перегородки | Во всех типах зданий перегородки выполнены: кладкой из штучных материалов (керамзитобетонных блоков и одинарного кирпича); на металлическом каркасе с обшивкой гипсокартонными и гипсоволокнистными листами (ГКЛ и ГВЛ). Во встроенно-пристроенных помещениях часть перегородок предприятий торговли выполнены свето-прозрачными: из закаленного стекла. Тамбуры в офисных помещения выполнены светопрозрачными, с использованием алюминиевого профиля и заполенением однокамерными стеклопакетами. |  |
| 4 | Перекрытия чердачные междуэтажные, кровельные, (другое) | 22-25 этажные жилые дома: Перекрытия железобетонные безригельные, толщиной 200 мм (межэтажные) и 240 мм (кровельные) 14-17 этажные жилые дома: Перекрытия железобетонные безригельные толщиной 200 мм (межэтажные) и 240 мм (кровельные) и с ригелями 200х200 мм, 200х500 мм. Пристроенные одно и двухэтажные здания с подвалом: Перекрытия железобетонные безригельные толщиной 200 и 300 мм, с ригелями 500х900 мм, 500х700 мм,200х500,200х200 мм. Пандусы внутренние толщиной 200 мм; пандусы открытые толщиной 300 мм; |  |
| 5 | Крыша | Кровли многоэтажных 14-17 и 22-25 этажных жилых домов – кровли плоские, бесчердачные, с эксплуатируемой балластной кровлей с рулонной наплавляемой гидроизоляцией и утеплителем из экструдированного полистирола; с верхним покрытием керамогранитной плиткой. Кровли пристроенных одно и двухэтажных зданий и пандусов : – кровли плоские, бесчердачные, с эксплуатируемой инверсионной кровлей с рулонной наплавляемой гидроизоляцией и утеплителем из экструдированного полистирола. С верхним покрытием различных типов включая: с возможностью проезда пожарной техники и озеленением. Кровли над подвалами, выходящими за абрис здания пристроенных одно и двухэтажных зданий. Эксплуатируемая |  |
| 6 | Полы | Полы во встроено-пристроенных помещениях общественной части: Облицованные керамо-гранитной плиткой, линолиумом, ламинатом по цементно-песчанной выравнивающей стяжке на шумоизоляционном основании из экструдированного полистирола и рулонной изоляции на основе вспененного полиэтилена. В помещениях с влажными процессами дополнительно предусмотрена гидроизоляция Бетонные шлифованные полы в помещении автостоянки; Железобетонные упрочненные полы с уклонами в помещениях разгрузочных; Полы местах общего пользования жилых домов: Облицованные керамо-гранитной плиткой, по цементно-песчанной выравнивающей стяжке на шумоизоляционном основании из экструдированного полистирола и рулонной изоляции на основе вспененного полиэтилене. В помещениях с влажными процессами дополнительно предусмотрена гидроизоляция В квартирах: Черновые полы, выравненные цементно-песчанной стяжкой на шумоизоляционном основании из рулонной изоляции на основе вспененного полиэтилена. В помещениях с влажными процессами дополнительно предусмотрена гидроизоляция. |  |
| 7 | Проемы, окна, двери, другое | Заполнение оконных и дверных проемов в одно и двухэтажных пристроенных зданиях и помещениях общественного назначения выполнено: Наружные двери и окна выполнены из алюминиевых окрашенных и поливинилхлоридных ламинированных профилей, со свето-прозрачными вставками из однокамерных стеклопакетов. Как отдельно установленных, так и в составе витражных конструкций навесного фасада. Для предприятий торговли также использованы двери из закаленного стекла в составе витражей. В проемах ворот с возможностью заездов автомобильного транспорта помещений загрузочных, автостоянки, а также внутренних крупногабаритных проемов торговых помещений установлены роллетные и секционные ворота из алюминиевого и стального профиля. Внутренние двери и окна выполнены из поливинилхлоридных ламинированных профилей, деревянные, глухие и со свето-прозрачными вставками из однокамерных стеклопакетов. Двери категорируемых помещений по требованиям пожарной безопасности выполнены с заполнением противопожарными стальными дверями и воротами с нормируемым пределом огнестойкости Заполнение оконных и дверных проемов квартир и мест общего пользования жилых помещений: Наружные окна и двери квартир и входов в жилые помещения, лестничные клетки выполнены конструкциями из алюминиевых окрашенных и поливинилхлоридных профилей, со свето-прозрачными вставками из одно и двухкамерных стеклопакетов. Как отдельно установленных в проем, так и в составе витражных конструкций навесного фасада. Для выходов на переходные балконы из холлов и лестничные клетки двери выполнены из стальных профилированных листов со свето-прозрачными вставками из безопасного (армированного) стекла. Входные двери квартир выполнены из стальных окрашенных профилированных листов во взломо-защищенном исполнении. Внутренние двери мест общего пользования выполнены деревянными или в противопожарном исполнении стальными дверями с нормируемым пределом огнестойкости. Двери глухие или со свето-прозрачными вставками из безопасного стекла. Внутриквартирные двери устанавливаются жильцами самостоятельно. |  |
| 8 | Отделка внутренняя и наружная (другое) | Внутренняя отделка стен и потолков мест общего пользования встроенно-пристроенных помещений общественного назначения, автостоянки и технических помещений: Отделка стен выполнена окраской по подготовленной поверхности составами на водной основе или декоративной штукатуркой со вставками облицованными керамогранитной и керамической плиткой. Отделка стен санузлов и помещений с влажными процессами выполнена облицовкой керамической плиткой. Потолки: подвесные с использованием глухих и ячеистых плит и панелей из различных материалов по подсистеме, или окрашенные по подготовленной поверхности составами на водной основе. Отделка торговых помещений, фитнесса, кафе и ДЦДО выполняется непосредственно арендаторами. Все материалы, используемые на путях эвакуации, соответствуют нормативным требованиям к классам пожарной опасности. |  |
|  |  | Внутренняя отделка стен и потолков мест общего пользования жилых помещений отделка стен выполнена окраской по подготовленной поверхности составами на водной основе или декоративной штукатуркой. Отделка стен санузлов и помещений с влажными процессами выполнена облицовкой керамической плиткой. Потолки: подвесные, с использованием глухих типа «Армстронг» по подсистеме, или окрашенные, по подготовленной поверхности составами на водной основе. Отделка стен и потолков квартир: Шлифовка и перетирка поверхностей железобетонных конструкций, штукатурка стен и перегородок с кладкой из штучных материалов, шпатлевка швов ГКЛ перегородок. Чистовую отделку выполняют собственники жилья. Наружная отделка стен: выполнена конструкциями навесных вентилируемых фасадов с облицовкой керамо-гранитными плитами размерами 600х600 мм на кляммерах по подсистеме из гнутого оцинкованного профиля и утеплением минераловатным утеплителем. 2) Навесными витражными конструкциями из алюминиевого профиля со свето-прозрачными и стемалитными вставками, дверными и оконными конструкциями. Декоративные элементы фасада выполнены из стеклофибробетонных и окрашенных оцинкованных панелей по подсистеме из гнутого оцинкованного профиля. |  |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | В соответствии с инструкцией по эксплуатации многоквартирного дома, Подраздел 2.4. Перечень оборудования, находящегося за пределами и внутри помещений многоквартирного дома |  |
|  | ванны напольные |  |  |
|  | электроплиты |  |  |
|  | телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания |  |  |
|  | сигнализация |  |  |
|  | мусоропровод |  |  |
|  | лифт |  |  |
|  | вентиляция |  |  |
|  | (другое) |  |  |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | В соответствии с инструкцией по эксплуатации многоквартирного дома, Подраздел 2.4. Перечень оборудования, находящегося за пределами и внутри помещений многоквартирного дома |  |
|  | электроснабжение |  |  |
|  | холодное водоснабжение |  |  |
|  | горячее водоснабжение |  |  |
|  | водоотведение |  |  |
|  | газоснабжение |  |  |
|  | отопление (от внешних котельных) |  |  |
|  | отопление (от домовой котельной) |  |  |
|  | печи |  |  |
|  | калориферы |  |  |
|  | АГВ |  |  |
|  | (другое) |  |  |
| 11 | Крыльца | На входах в жилые и общественные помещения предусмотрено устройство свето-прозрачных навесных козырьков с безопасным ударостойким стеклом (триплексом) |  |
| 12 | Другое | На эксплуатируемой кровле пристроенной части (стилобата) предусмотрено устройство автоматического фонтана. Конструктивно фонтан выполнен в виде гидроизолированной железобетонной чаши, облицованной керамогранитной плиткой и защитным экраном сверху из оцинкованных сетчатых решеток по металлическому каркасу. В чаше установлены насосы и клапанами с подсветкой. К чаше примыкают террасированные площадки, клумбы и лестницы, с конструкциями выполненными кладкой из штучных материалов. Техническое помещение с электромеханическим оборудованием и автоматикой и фонтана выполнено отдельно стоящим зданием на стилобете, в непосредственной близости от фонтана. Тех. помещение из сборных железобетонных конструкций и скатной кровлей. |  |